2014年全省建设工程质量安全监督执法检查工作方案

一、检查目的

进一步强化全省建设工程质量安全工作，及时掌握各级建设、住房主管部门对建设工程监管工作动态，促进工程建设各方责任主体增强质量安全意识，落实质量安全责任。

二、检查范围

从各设区市2014年度在建工程监督检查汇总排序统计表中，随机抽查经所在建设主管部门检查合格的工程5个（南昌市6个）,5个工程中应包括：1个公共建筑工程（南昌市2个）、3个保障房工程、1个商住工程，抽查范围：设区市级质监站监督的工程抽查3个（南昌市4个）；随机抽查1个县（市、区）质监站监督的工程抽查2个。

三、检查时间

2014年5月8日至5月16日。

四、检查用表

（一）统一使用《江西省工程质量安全检查表》详见附件一和表1-6；

（二）远程视频监控系统安装使用情况和总监理工程师使用“监理日常监督管理系统”情况，详见附表二；

（三）各级监督站使用“江西省建设工程安全质量监督管理系统”情况，详见附表三。

五、检查组分组

全省共分为6个检查组。每个检查组由7人组成，组长由省厅或省局领导担任，省局1人任联络员，质量专家2人、安全专家1人、受检地设区市质（安）监站负责人各1人。

各组人员名单另附。

六、检查要求

1、对各级建设部门自查抽查情况进行督查。一是检查《江西省住宅工程质量常见问题专项治理工作方案》（赣建质[2014]4号）和《关于上报2014建设工程质量安全监督执法检查情况的通知》（赣建质监字[2014]6号）落实情况；二是在确定各地检查工程项目时，所抽检在建工程由各地建设行政主管部门推荐其检查结论评为符合的项目工程，同时收集各地建设行政主管部门检查汇报和自查抽查原始检查记录和不符合项目的整改处理材料，并留存复印件；三是检查质量监督站“江西省建设工程安全质量监督管理系统”使用情况，检查方法：由当地质监站管理员登入我局网站进入质量安全动态系统对照抽查所有报监工程是否全部录入系统并有监督记录。

2、检查各设区市“三个百分之百”的实现情况。按照《关于开展保障性安居工程分户验收和永久性标识牌实施情况检查的通知》（赣建字[2014]3号）要求进行检查，检查方法：一查分户验收统计台帐和记录；二查永久性标牌检查统计记录；三查远程视频监控系统检查统计记录，并从今年4月份起将检查统计在江西建设监督网同步录入。收集2011-2013年度分户验收和永久性标识牌统计汇总表。

3、对远程视频监控系统的使用情况，检查方法：一查项目现场由监控管理员登入远程视频监控系统；二查检查施工单位是否填写了远程视频监控每日在线使用状况统计表。

总监理工程师使用“监理日常监督管理系统”使用情况进行检查，检查方法：由现场监理工程师登入我局网站进入保障性安居工程监理监督系统检查。

4、检查人员应认真填写检查表格，对工程存在的问题进行详细描述。对检查发现的违法违规行为和重大质量安全隐患，检查组应及时下发书面整改通知单，收集整改回复材料，并在《江西省保障性住房大检查系统》中进行录入。

5、检查人员要带好相机，对检查情况进行拍照记录。

6、检查完后3个工作日内，各检查组应将检查数据录入《江西省保障性住房大检查系统》。

7、检查完后5个工作日内，各检查组应提交下列资料：

（1）各地建设、住房主管部门汇报材料；

（2）检查组已签证全部原始记录和工程质量安全检查情况统计表及汇总表；

（3）整改通知单及整改回复材料；

（4）检查组工作小结，并对本组受检工程进行排序，提出应表扬或批评的工程名单，并填写附件四。

七、对受检地有关单位的要求

（一）各地建设、住房主管部门分别汇报住宅工程质量常见问题专项治理情况和近期保障性安居工程履行建设程序、质量（安全）监管及落实“三个百分之百”的情况；报告近期全市工程质量安全检查情况及对检查结果评价为不符合的工程处理情况。

（二）各地提供一份全市（县、市、区）己开工在建的工程质量（安全）监督检查情况排序汇总表，书面盖章和电子版各一份，汇总表应载明排序结果、检查符合性情况，列出单位工程名称（如：XX廉租房X期X标段X#楼）。

（三）各地建设、房管主管部门的联络员全程参加检查工作；

（四）各设区市质监站负责提供检查所需检测工具：抽描仪、回弹仪等。

江西省建设工程安全质量监督管理局

2014年5月4日

附件一：

在建工程项目一览表

填表单位（章）：

| 序 号 | 工 程 名 称 （按单位工程填写） | 建筑类别 （公建、保障房、商住） | 建筑面积(M2) | 层 数 | 结构 类型 | 工程 造价(万元) | 形象 进度 | 相 关 责 任 单 位 | 工程 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单 位 名 称 | 项 目 负责人 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 图审单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测单位 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 图审单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测单位 |  |  |  |

填表人：                             联系电话：                                              填表日期：

表1

# 受检工程基本情况表

# 工程所在市(县)：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  | 形 象 进 度 |  |
| 开工日期 |  | 计划竣工时间 |  |
| 结构类型 |  | 层 数 |  |
| 建筑面积（m2） |  | 施工许可证号 |  |
| 中标价格(万元) |  | 工程造价（元/ m2） |  |
| 质量责任主体和有关机构 |
| 单位名称 | 单 位 资质情况 | 项目负责人 |
|  |  | 姓名 | 执业资格或职称 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检查组长：             检查组成员：                          检查日期：

注：对项目负责人没有执业资格要求或尚未实行注册执业资格的填写职称。

表2

工程建设各方责任主体行为检查表

（一）建设单位

| 工程名称 |  | 形象进度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 |
| ★1 | 施工前办理质量安全监督手续情况 | 按规定办理。 未按规定办理。 | □符合 □不符合 |
| ★2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 | 按规定办理。 未按规定办理。 | □符合 □不符合 |
| ★3 | 施工前办理施工许可（开工报告）情况 | 按规定办理。 未按规定办理。 | □符合 □不符合 |
| 4 | 按规定选择施工情况 | 按规定选择。 未按规定选择。 | □符合 □不符合 |
| 5 | 按规定选择监理情况 | 按规定选择。 未按规定选择。 | □符合 □不符合 |
| 6 | 按规定委托检测情况 | 按规定委托。 未按规定委托。 | □符合 □不符合 |
| 7 | 组织图纸会审、设计交底情况 | 按规定组织图纸会审、设计交底。 未按规定组织图纸会审、设计交底。 | □符合 □不符合 |
| 8 | 组织设计变更情况 | 设计变更按规定办理、重大变更按规定重新报审。 设计变更未按规定办理、重大变更未按规定重新报审。 | □符合 □不符合 |
| 9 | 视频监控系统情况 | 已按规定安装视频监控系统。 未按规定安装视频监控系统。 | □符合 □不符合 |
| 检查结果 | 共检查 项，符合 项，不符合 项，符合率 ，依据本检查表规定，建设单位行为评价为□符合□不符合。 |
| 检查情况说 明 |  |
| 评价说明 | 1、带★号项不符合或符合率低于检查项目总数的70%，则建设单位行为评价为不符合； 2、符合率等于或大于检查项目总数的70%，则建设单位行为评价为符合。 |

检查组长：                       检查组成员：                  检查日期：

表2

工程建设各方责任主体行为检查表

（二）施工单位

| 工程名称 |  | 形象进度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 |
| ★1 | 单位资质、安全生产许可证、项目经理部管理人员（含分包单位）资格情况 | 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求。 单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。 | □符合 □不符合 |
| 2 | 项目经理部管理人员配备及到位情况 | 检查时项目经理在现场，项目经理部管理人员配备到位。 检查时项目经理不在现场，项目经理部管理人员配备不到位。 | □符合 □不符合 |
| 3 | 特种作业人员资格情况 | 特种作业人员资格符合相应要求。 特种作业人员不符合相应要求。 | □符合 □不符合 |
| 4 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 | 按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行。 施工组织设计或施工方案审批程序混乱，或不按施工组织设计或施工方案执行。 | □符合 □不符合 |
| 5 | 现场计量器具的运行情况 | 有水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书及运行记录。 无水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书及运行记录。 | □符合 □不符合 |
| 6 | 施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况 | 施工现场按规定配置施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准。 施工现场未按规定配置施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准。 | □符合 □不符合 |
| 7 | 工程项目质量问题的整改和质量事故的处理情况 | 质量问题认真、及时整改，质量事故严肃处理。 质量问题不整改，质量事故不处理。 | □符合 □不符合 |
| 8 | 纳入建设工程质量安全动态管理系统 | 按规定纳入建设工程质量安全动态管理系统。 未按规定纳入建设工程质量安全动态管理系统。 | □符合 □不符合 |
| 检查结果 | 共检查 项，符合 项，不符合 项，符合率 ，依据本检查表规定，施工单位行为评价为□符合□不符合。 |
| 检查情况说明 |  |
| 评价说明 | 1、带★号项不符合或符合率低于检查项目总数的70%，则施工单位行为评价为不符合；2、符合率等于或大于检查项目总数的70%，则施工单位行为评价为符合。 |

检查组长：             检查组成员：                          检查日期：

表2

工程建设各方责任主体行为检查表

（三）监理单位

| 工程名称 |  | 形象进度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 |
| ★1 | 单位资质、项目监理机构的人员资格 | 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求。 单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求。 | □符合 □不符合 |
| 2 | 项目监理机构的人员配备及到位情况 | 检查时总监理工程师在现场，项目监理机构人员与押证人员相符，配备到位。 检查时总监理工程师不在现场，项目监理机构人员与押证人员不相符，配备不到位。 | □符合 □不符合 |
| 3 | 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 | 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行。 未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行。 | □符合 □不符合 |
| 4 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查验收情况 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。 未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查。 | □符合 □不符合 |
| 5 | 见证取样制度的实施情况 | 实施了见证取样制度，见证人员资格符合相应要求。 未实施见证取样制度，见证人员资格不符合相应要求。 | □符合 □不符合 |
| 6 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | 按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录。 对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理。 | □符合 □不符合 |
| 7 | 检验批、分项、分部工程验收情况 | 按规定对检验批、分项、分部工程进行了验收，有相关记录。 未按规定对检验批、分项、分部工程进行验收，无相关记录。 | □符合 □不符合 |
| 8 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全。 不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查。 | □符合 □不符合 |
| 9 | 纳入建设工程质量安全动态管理系统 | 按规定纳入建设工程质量安全动态管理系统。 未按规定纳入建设工程质量安全动态管理系统。 | □符合 □不符合 |
| 检查结果 | 共检查 项，符合 项，不符合 项，符合率 ，依据本检查表规定，监理单位行为评价为□符合□不符合。 |
| 检查情况 说 明 |  |
| 评价说明 | 1、带★号项不符合或符合率低于检查项目总数的70%，则监理单位行为评价为不符合； 2、符合率等于或大于检查项目总数的70%，则监理单位行为评价为符合。 |

检查组长：             检查组成员：                          检查日期：

表3

工程（多层砖混结构）基本质量检查表

# 工程所在市(县)：

| 工程名称 |  | 形象进度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查 项目 | 抽查内容 | 评价 |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 技术资料 |  |  |
| 一 | 原材料、成品、半成品、构配件（含建筑节能材料） | 1 | ★水泥、钢筋、砌块、预拌混凝土、建筑节能材料等质量符合证明文件、进场验收记录和复试报告 |  |  |
|  |  | 2 | ★成品、半成品、构配件质量符合证明文件、进场验收记录和复试报告 |  |  |
| 二 | 测量、施工、试验及质量验收记录 | 3 | 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录 |  |  |
|  |  | 4 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |
|  |  | 5 | 施工、试验及隐蔽验收记录 |  |  |
| 工程实体质量抽查 |  |  |
| 三 | 现场抽测 | 6 | ★混凝土强度 |  |  |
|  |  | 7 | ★钢筋直径、钢筋保护层厚度 |  |  |
|  |  | 8 | ★楼板厚度 |  |  |
|  |  | 9 | ★全高垂直度 |  |  |
| 四 | 地基及桩基工程 | 地基工程 | 10 | 标高 |  |  |
|  |  |  | 11 | 持力层土质 |  |  |
|  |  | 桩基工程 | 12 | 桩顶标高 |  |  |
|  |  |  | 13 | 桩位控制 |  |  |
|  |  |  | 14 | 桩端 |  |  |
| 五 | 结构工程 | 混凝土工程 | 15 | 模板及其支架、现浇楼面模板拼缝 |  |  |
|  |  |  | 16 | 钢筋加工、安装 |  |  |
|  |  |  | 17 | ★结构砼试件的取样与留置、养护 |  |  |
|  |  |  | 18 | 现浇砼施工缝 |  |  |
|  |  |  | 19 | 砼柱、梁、板等结构构件尺寸，外观质量 |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留洞口、预埋件 |  |  |
|  |  | 砌体工程 | 21 | 砌体垂直度 |  |  |
|  |  |  | 22 | 砌体表面质量 |  |  |
|  |  |  | 23 | 砂浆饱满度 |  |  |
|  |  |  | 24 | 留槎、拉结筋 |  |  |
|  |  |  | 25 | 预留洞口、预埋件 |  |  |
|  |  |  | 26 | 预制构件施工及安装 |  |  |
|  |  |  | 27 | 构造措施 |  |  |
|  |  | 地下防水层 | 28 | ★地下防水层渗漏水（设有地下室） |  |  |
| 六 | 屋面 工程 | 29 | ★屋面工程防水层等施工，不得渗漏 |  |  |
|  |  | 30 | 天沟和檐沟、檐口和水落口、变形缝和伸出屋面管道的防水构造 |  |  |
|  |  | 31 | 抗震设防区或坡度大于50%的屋面的固定加强措施 |  |  |
|  |  | 32 | 变形缝、女儿墙防水层立面泛水高度，排气道设置位置、数量 |  |  |
|  |  | 33 | 找平层及排水沟排水坡度 |  |  |
|  |  | 34 | 架空隔热施工 |  |  |
| 七 | 装饰装修工程 | 35 | ★窗台、护栏高度、间距、安装位置 |  |  |
|  |  | 36 | 抹灰工程立面垂直度、表面平整度 |  |  |
|  |  | 37 | 装饰工程饰面板(砖) 粘贴、排砖、勾缝嵌缝及阴阳角、护角等施工质量 |  |  |
|  |  | 38 | 有排水要求楼地面的坡度 |  |  |
|  |  | 39 | 有防水要求的楼地面与相连楼地面标高差，楼板四周处门洞外应做200㎜高混凝土翻边 |  |  |
|  |  | 40 | 门窗工程预埋固定、密封方法等，推拉门窗扇防脱落措施，砖砌体上安装门窗严禁用射钉固定 |  |  |
|  |  | 41 | 门窗工程门窗框正、侧面垂直度及滴水线施工 |  |  |
|  |  | 42 | 室外工程中散水、台阶、雨罩、泛水和变形缝等 |  |  |
| 八 | 安 装 工 程 | 建筑给排水及采暖工程 | 43 | 给水管道敷设及给水设备、配件安装 |  |  |
|  |  |  | 44 | 排水管道敷设及排水管道配件安装 |  |  |
|  |  |  | 45 | 卫生器具安装 |  |  |
|  |  | 建筑电气工程 | 46 | 电气导管敷设 |  |  |
|  |  |  | 47 | 导管内穿线、导线连接 |  |  |
|  |  |  | 48 | 电气照明装置安装 |  |  |
|  |  |  | 49 | 避雷针（带）及接地装置 |  |  |
|  |  | 智能建筑工程 | 50 | 箱体、接线盒安装和管路、线缆敷设 |  |  |
|  |  |  | 51 | 各系统功能运行 |  |  |
| 九 | 建 筑 节 能 | 围护结构 | 52 | 基层表面处理 |  |  |
|  |  |  | 53 | 不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层防止开裂和破损的加强措施 |  |  |
|  |  |  | 54 | 保温隔热材料的厚度 |  |  |
|  |  |  | 55 | 保温板安装 |  |  |
|  |  |  | 56 | 保温板与基层及各构造之间的粘结 |  |  |
|  |  |  | 57 | 保温层采用的预埋或后置锚固件固定 |  |  |
| 检查 结果 | 共检查 项，符合 项，不符合 项，符合率 ，依据本检查表规定，保障性住房工程基本质量评价为□符合□不符合。 |
| 评价说明 | 1、以受检单位工程形象进度来确定检查项目总数； 2、带★号项不符合或符合率低于检查项目总数的70%，则保障性住房工程基本质量评价为不符合； 3、符合率等于或大于检查项目总数的70%，则保障性住房工程基本质量评价为符合。 |

检查组长：             检查组成员：                          检查日期：

表4

工程（高层框架/框剪结构）基本质量检查表

# 工程所在市(县)：

| 工程名称 |  | 形象进度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查 项目 | 抽查内容 | 评价 |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 技术资料 |  |  |
| 一 原材料、成品、半成品、构配件（含建筑节能材料） | 1 | ★水泥、钢筋、砌块、预拌混凝土、建筑节能材料等质量符合证明文件、进场验收记录和复试报告 |  |  |
|  | 2 | ★成品、半成品、构配件质量符合证明文件、进场验收记录和复试报告 |  |  |
| 二 | 测量、施工、试验及质量验收记录 | 3 | 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录 |  |  |
|  |  | 4 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |
|  |  | 5 | 施工、试验及隐蔽验收记录 |  |  |
| 工程实体质量抽查 |  |  |
| 三 现场抽测 | 6 | ★混凝土强度 |  |  |
|  | 7 | ★钢筋直径、钢筋保护层厚度 |  |  |
|  | 8 | ★楼板厚度 |  |  |
|  | 9 | ★全高垂直度 |  |  |
| 四 | 地基及桩基工程 | 地基工程 | 10 | 标高 |  |  |
|  |  |  | 11 | 持力层土质 |  |  |
|  |  | 桩基工程 | 12 | 桩顶标高 |  |  |
|  |  |  | 13 | 桩位控制 |  |  |
|  |  |  | 14 | 桩端 |  |  |
| 五 | 结构工程 | 混凝土工程 | 15 | 模板及其支架、现浇楼面模板拼缝 |  |  |
|  |  |  | 16 | 钢筋加工、安装 |  |  |
|  |  |  | 17 | ★结构砼试件的取样与留置、养护 |  |  |
|  |  |  | 18 | 现浇砼施工缝、后浇带 |  |  |
|  |  |  | 19 | 砼柱、梁、板等结构构件尺寸，外观质量 |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留洞口、预埋件、预留拉结钢筋 |  |  |
|  |  |  | 21 | 砼剪力墙 |  |  |
|  |  | 砌体工程 | 22 | 砂浆饱满度 |  |  |
|  |  |  | 23 | 围护结构与主体结构连接 |  |  |
|  |  |  | 24 | 预留洞口、预埋件 |  |  |
|  |  |  | 25 | 预制构件施工及安装 |  |  |
|  |  | 地下防水层 | 26 | ★地下防水层渗漏水 |  |  |
| 六 | 屋面 工程 | 27 | ★屋面工程防水层等施工，不得渗漏 |  |  |
|  |  | 28 | 天沟和檐沟、檐口和水落口、变形缝和伸出屋面管道的防水构造 |  |  |
|  |  | 29 | 抗震设防区或坡度大于50%的屋面的固定加强措施 |  |  |
|  |  | 30 | 变形缝、女儿墙防水层立面泛水高度，排气道设置位置、数量 |  |  |
|  |  | 31 | 找平层及排水沟排水坡度 |  |  |
|  |  | 32 | 架空隔热施工 |  |  |
| 七 | 装饰装修 工程 | 33 | ★窗台、护栏高度、间距、安装位置 |  |  |
|  |  | 34 | 抹灰工程立面垂直度、表面平整度 |  |  |
|  |  | 35 | 装饰工程饰面板(砖) 粘贴、排砖、勾缝嵌缝及阴阳角、护角等施工质量 |  |  |
|  |  | 36 | 有排水要求楼地面的坡度 |  |  |
|  |  | 37 | 有防水要求的楼地面与相连楼地面标高差，楼板四周处门洞外应做200㎜高混凝土翻边 |  |  |
|  |  | 38 | 门窗工程预埋固定、密封方法等，推拉门窗扇防脱落措施，砖砌体上安装门窗严禁用射钉固定 |  |  |
|  |  | 39 | 门窗工程门窗框正、侧面垂直度及滴水线施工 |  |  |
|  |  | 40 | 室外工程中散水、台阶、雨罩、泛水和变形缝等 |  |  |
| 八 | 安装工程 | 建筑给排水及采暖工程 | 41 | 给水管道敷设及给水设备、配件安装 |  |  |
|  |  |  | 42 | 排水管道敷设主排水管道配件安装 |  |  |
|  |  |  | 43 | 卫生器具安装 |  |  |
|  |  | 建筑电气工程 | 44 | 电气导管敷设 |  |  |
|  |  |  | 45 | 导管内穿线、导线连接 |  |  |
|  |  |  | 46 | 电缆桥架安装和桥架内、电缆沟内，竖井内电缆敷设 |  |  |
|  |  |  | 47 | 电气照明装置安装 |  |  |
|  |  |  | 48 | 配电装置安装 |  |  |
|  |  |  | 49 | 避雷针（带）及接地装置 |  |  |
|  |  | 通风与空调工程 | 50 | 风管及风口制作与安装 |  |  |
|  |  |  | 51 | 通风设备的安全设施 |  |  |
|  |  | 电梯工程 | 52 | 电梯运行 |  |  |
|  |  | 智能建筑工程 | 53 | 箱体、接线盒安装和管路、线缆敷设 |  |  |
|  |  |  | 54 | 各系统功能运行 |  |  |
| 九 | 建 筑 节 能 | 围护结构 | 55 | 基层表面处理 |  |  |
|  |  |  | 56 | 不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层防止开裂和破损的加强措施 |  |  |
|  |  |  | 57 | 保温隔热材料的厚度 |  |  |
|  |  |  | 58 | 保温板安装 |  |  |
|  |  |  | 59 | 保温板与基层及各构造之间的粘结 |  |  |
|  |  |  | 60 | 保温层采用的预埋或后置锚固件固定 |  |  |
| 检查 结果 | 共检查 项，符合 项，不符合 项，符合率 ，依据本检查表规定，保障性住房工程基本质量评价为□符合□不符合。 |
| 评价说明 | 1、以受检单位工程形象进度来确定检查项目总数； 2、带★号项不符合或符合率低于检查项目总数的70%，则保障性住房工程基本质量评价为不符合； 3、符合率等于或大于检查项目总数的70%，则保障性住房工程基本质量评价为符合。 |

检查组长：             检查组成员：                          检查日期：

表5

工程安全检查表

工程所在市(县)：

| 工程名称 |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工企业 |  | 专职安全员 |  |
| 序号 | 检查 项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 实得 分数 |
| 一 | 文明 施工 | 施工现场无大门和门卫的扣5分 项目负责人或专职安全员无安全考核合证的扣10分 围档没有沿工地连续设置的扣5分 围档材料不牢固、高度小于1.8m的扣5分 现场道路不畅通的扣5分 无排水设施、排水不通畅的扣4分 材料堆放不整齐的，未标名称、品种的扣3分 宿舍周围不卫生、不安全的扣3分 五牌一图内容不全的扣3分 | 18 |  |
| 二 | 脚手架 | 脚手架无施工方案的扣8分 立杆无底座无垫板（块）的扣5分 主结点无纵横向拉杆的扣5分 拉结点未按规定设置的扣5份 脚手架材质不符合要求的扣5分 卸料平台搭设不符合方案的要求的扣5分 脚手架高度低于施工作业面的扣5分 | 12 |  |
| 三 | 基坑 支护 | 基础施工无支护方案的扣10分 开挖边坡不符合安全要求的扣10分 降水无防止临近建筑物危险沉降措施的扣10分 深度超过2m的基坑施工无临边防护的扣5分 | 10 |  |
| 四 | 模板 工程 | 模板施工无施工方案的扣8分 模板立柱材料不符合要求的扣5份 不按规定设置纵横向支撑的扣5分 模板立柱间距超过方案规定的扣5分 | 10 |  |
| 五 | 临边 防护 | 外侧未用密目网封闭的扣5分 楼梯口无防护栏杆的扣5分 通道口无防护棚的扣5分 有一人未戴安全帽的扣3分 每有一人未系安全带的扣2分 每一处临边防护不符合要求的扣3分 | 10 |  |
| 六 | 临时用电及外电防护 | 外电线路小于安全距离无防护措施的扣10分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”规定的每一处扣5分 未按“两级保护”设置漏电器的扣5分 脚手架内架设电线的扣5分 施工现场使用无橡胶护套导线的扣5分 施工现场无专职电工的扣5分 电工无特种作业人员操作资格证的扣6分 | 10 |  |
| 七 | 物料提升机及塔吊 | 未经备案的扣10分 未按规定办理使用登记的扣10分 操作人员人员无特种人员操作资格证的扣5分 钢丝绳磨损超过报废标准的扣5分 附着或缆风绳不符合要求的扣5分 楼层卸料平台无防护门的每一处扣3分 楼层卸料平台搭设不符合要求的扣5分 地面上料口无防护棚的扣5分 安全装置失灵的扣6分 | 10 |  |
| 八 | 施工 机具 | 料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣5分 传动部位无防护罩的扣4分 乙炔瓶使用或存放时平放的扣3分 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的各扣5分 气瓶无防震圈和防护帽的扣3分 圆盘锯无防护罩或防护挡板的扣5分 | 10 |  |
| 九 | 安全 措施费 | 无安全措施费台帐的扣5分 未按规定使用措施费的扣10分 | 10 |  |
| 十 | ★对危险性较大分部分项工程管理 | 按规定对危险性较大分部分项工程进行了管理 未按规定对危险性较大分部分项工程进行了管理 | □符合 □不符合 |
| 检查项目 合 计 |  |  |  |
| 检查得分 |  |
| 检查说明 | 1、带★号项不符合，则安全检查评价为不符合； 2、带★号项符合，检查表满分100分，70分以下不符合，70分以上（含70分）符合。 |

检查组长：             检查组成员：                       检查日期：

表6

工程质量安全检查情况统计表

设区市：         县（市）：

| 序 号 | 工程名称 | 住房类型 （廉租房、经适房、公租房、棚改房） | 工程建设各方责任主体行为检查情况 | 工程基本质量检查情况 | 工程安全检查情况 | 下发整改通知单情况（份） | 下发检查建议书情况（份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单 位 名 称 | 检查项数 | 合格项 | 合格率 | 检查结果 | 检查项数 | 合格项 | 合格率（%） | 检查结果 | 得分 | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |  | 合格 | 不合格 |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 1 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查组长（签字）：                           检查组成员（签字）：                                                 填写日期：

附件二

监理日常监督管理系统及远程视频监控系统使用情况分析表

设区市：

| 地区 | 工程名称 | 监理日常监督系统 | 远程视频监控使用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已使用 | 未使用 | 已填写日上线使用状况表 | 未填写日上线使用状况表 | 是否能 正常使用 |  |
|  |  | 起用 时间 | 是否连续使用 |  |  |  |  |  |

检查组长：             检查组成员：                                                  检查日期

附件三

江西省建设工程安全质量监督管理系统使用情况检查表

| 序号 | 监督站名称 | 受检工程名称 | 所有受监工程是否录入“动态监督系统” | 所有保障性安居工程是否录入 “动态监督系统” | 受检工程质量监督记录是否与工程同步 | 受检工程质量监督情况是否在“动态监督系统”中同步录入 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检查人（联络员）：

检查小组工作小结内容提要

一、基本情况

二、各地好的经验做法和存在的问题

1、总结各地好的监管方法及“三个百分之百”取得工作成效；确保工程质量安全方面的好措施。

2、对受检工程在实体质量安全方面及执行强标方面存在的问题，建设、施工、监理等单位在远程视频监控系统安装使用和“监理日常监督管理系统”使用上存在的问题。

3、各级监督机构监管方面存在的问题及使用江西省建设工程安全质量监督管理系统情况。

三、检查排序

所检查组对检查的设区市进行排序；对所检查的项目按工程质量行为、实体工程质量、安全生产分别排序；三个百分之百落实情况（查看各设区市的检查统计排序）。存在的问题。

四、通报批评

每个检查组必须至少确定一个全省通报批评的工程，并指出其质量安全方面存在问题。

五、工作建议

附件四

# 受检工程基本情况表

# 工程地点：

# 本组工程质量检查行为排序序号：

# 本组工程实体质量检查排序序号：

# 本组安全生产文明施工检查排序序号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 基本情况和特点（或好的经验、做法） |  |
| 工程质量违反强制性条文、允许偏差为规范标准允许偏差异常值、砌体工程灰缝不饱满或其他质量问题 |  |
| 安全生产、文明施工所存在的严重问题 |  |

检查组长：             检查组成员：                         检查日期：